## Slide 1: Elektrisk energi och effekt

## Slide 2: Elektrisk effekt
Elektrisk effekt anger hur många elektroner som förflyttas av spänningen varje sekund.
Effekten beräknas genom att multiplicera spänningen med strömstyrkan.
Formel: P=UI
Enheten för effekt är watt (W).

## Slide 3
Exempel: Hur stor effekt ”tål” en 10 amperes säkring i ett hus?
U = 230 V
I = 10 A
P = U  I = 230 V  10 A = 2300 W
Kopplar man t.ex. en vattenkokare på 1000 W, en mikro på 900 W och en brödrost på 500 W till samma uttag, blir det totalt 2400 W och säkringen går…

## Slide 4: Elektrisk energi
Den elenergi en apparat förbrukar beräknas genom att multiplicera apparatens effekt med brukstiden.
Formel: E=Pt
Enheten för elenergi är kilowattimmar, kWh.

## Slide 5
Exempel: Hur mycket kostar det att använda en hushållsmaskin med effekten 500 W i 3 timmar om elen kostar 1 kr/kWh?
P = 500 W = 0,5 kW
t = 3 h
E = P  t = 0,5 kW  3 h = 1,5 kWh
Kostnaden blir 1,50 kronor.